CAIET DE SARCINI

# LIVRARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE APARATE DE AER CONDITIONAT

- Introducere

Acest Caiet de Sarcini include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea obiectului Contractului ce rezultă din această achizitie.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est  îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

2. Informații despre Autoritatea Contractantă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acționează în domeniul specific dezvoltării regionale. Aceasta se organizează și funcționează în condițiile Legii privind dezvoltarea regională în România (315/2004) și ale statutului de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

- Obiectul contractului:

Obiectul contractului il constituie livrarea, instalarea si punerea in functiune a patru aparate de aer conditionat: 2 aparate AC – tip split, 2 aparate AC - tip multi split cu 3, respectiv 4 unitati interioare si acesoriile aferente, conform specificatiilor tehnice minimale prezentate mai jos.

4. Specificatii tehnice:

- Aparat de aer conditionat cu inverter - tip split – 3 bucati

Caracteristici generale:

Capacitate generala: 12000BTU

Capacitate de racire: 3.50 (1.30 – 4.00) KW

Capacitate de Incalzire: 4.00 (1.30 – 4.80) KW

EER: 3.35

SEER: 6.87

COP: 3.74

SCOP: 4.28

Clasa energetica racire : minim A++

Clasa energetica incalzire: minim A+

Consum anual energie electrica – racire: maxim 175KWh/an

Consum anual energie electrica – incalzire: maxim 732KWh/an

Alimentare: monofazat - 230V AC / 50HZ

Caracteristici unitate interna:

Tip unitate: split de perete

Functii: Autodiagnoza, dezumidificare, incalzire, racire, ventilare

Culoare: Alb

Telecomanda: da – prin infrarosu

Filtru: Anti-alergeni, antibacterian, anti-praf, deodorizant

Debit de aer racire: 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 mc/min ( +/- 1%)

Debit de aer incalzire: 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 mc/min ( +/- 1%)

Nivel de zgomot racire: maxim 20 / 26 / 33 / 38 dB

Nivel de zgomot incalzire: maxim 20 / 26 / 33 / 38 dB

Suprafata de montare: perete

Caracteristici unitate externa:

Tip compresor: Inverter

Tehnologie compresor: Swing sau echivalent

Agent frigorific: R32

Nivel de zgomot: maxim 46dB

Preincarcare agent frigorific: maxim 8 m traseu frigorific

Alte caracteristici:

Suprafata acoperita: 25 – 35 mp

Temperatura exterioara minima de functionare pe racire: -10 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire: +46 grade C

Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire: -15 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe incalzire: +18 grade C

Teava conexiune lichid: 6.35mm( ¼’’)

Teava conexiune gaz: 9.52 mm (3/8’’)

Kit montaj – inclus

- Aparat de aer conditionat cu inverter - tip split – 2 bucati

Caracteristici generale:

Capacitate generala: 9000BTU

Capacitate de racire: 2.56 KW

Capacitate de Incalzire: 2.84 KW

EER: 3.35;

SEER: 6.84;

COP: 3.35;

SCOP: 4.45

Clasa energetica racire / incalzire: minim A++/ A+

Consum anual energie electrica – racire / incalzire: maxim 132KWh/an / 700KWh/an

Alimentare: monofazat - 230V AC / 50HZ

Caracteristici unitate interna:

Tip unitate: split de perete

Functii: Autodiagnoza, dezumidificare, incalzire, racire, ventilare

Culoare: Alb

Telecomanda: da – prin infrarosu

Filtru: Anti-alergeni, antibacterian, anti-praf, deodorizant

Debit de aer racire: 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 mc/min ( +/- 1%)

Debit de aer incalzire: 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 mc/min ( +/- 1%)

Nivel de zgomot racire: max. 20 / 26 / 33 / 38 dB

Nivel de zgomot incalzire: max. 20 / 26 / 33 / 38 dB

Caracteristici unitate externa:

Tip compresor: Inverter;

Tehnologie compresor: Swing sau echivalent;

Agent frigorific: R32;

Nivel de zgomot: maxim 45dB;

Preincarcare agent frigorific: maxim 8 m traseu frigorific

Alte caracteristici:

Suprafata acoperita: 20 – 25 mp

Temperatura exterioara minima de functionare pe racire /  incalzire: -10 grade C / -15 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire /  incalzire: +46 grade C / +18 grade C

Teava conexiune lichid / gaz: 6.35mm( ¼’’) / 9.52 mm (3/8’’)

Oferta financiară va include toate costurile necesare livrarii si punerii in functiune a aparatelor de aer conditionat:

- Transport, deplasare, ambalare, marcare, etichetere, manipulare, taxe, manopera, materiale etc.

- Demontarea a doua aparate de aer conditionat tip split defecte de la sediul Autoritatii Contractante din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt

-   Montajul aparatelor noi de aer conditionat se va face la sediile Autoritatii Contractante dupa cum urmeaza:

1.Sediul din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt - aparat aer conditionat tip split 12000BTU - in limita a 4 m de traseu frigotehnic 1 bucata; - aparat aer conditionat tip split 12000BTU  - in limita a 3 m traseu frigotehnic 1 bucata

2. Sediul din Str. Lt. Draghescu, nr. 13 – Piatra Neamt - aparat aer conditionat tip split 9000BTU - in limita a 4 m de traseu frigotehnic 1 bucata;

3. Sediul din Str. Mihai Eminescu, nr. 13 – Piatra Neamt - aparat conditionat tip split 9000BTU - in limita a 4 m de traseu frigotehnic 1 bucata; - aparat conditionat tip split 12000BTU - in limita a 3 m de traseu frigotehnic 1 bucata;

-     Mascare traseu frigorific cu masca PVC – 6 m

- Efectuare probe, teste și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat.

- Aparat de aer conditionat – tip multi split

C1. Aparat de aer conditionat tip multi split pentru 3 unitati interioare – 1 bucata

Caracteristici unitate externa:

Capacitate generala: 24000BTU

Capacitate de racire: 6.80 (1.44 – 11.10) KW

Capacitate de Incalzire: 8.60 (2.10 – 11.08) KW

SEER: 8.54 / 7.29

SCOP: 4.34 / 3.83

Clasa energetica racire : minim A+++

Clasa energetica incalzire: minim A+

Consum anual energie electrica – racire: maxim 144 / 315 KWh/an

Consum anual energie electrica – incalzire: maxim 1354 / 1851 KWh/an

Alimentare: monofazat - 230V AC / 50HZ

Numar maxim de unitati interne: 3

Tip compresor: Inverter

Tehnologie compresor: Swing sau echivalent

Agent frigorific: R32

Nivel de zgomot: maxim 48dB

Preincarcare agent frigorific: maxim 30 m traseu frigorific

Suprafata acoperita: 70 – 80 mp

Temperatura exterioara minima de functionare pe racire: -10 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire: +46 grade C

Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire: -15 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe incalzire: +18 grade C

Teava conexiune lichid: 3* 6.35mm( ¼’’)

Teava conexiune gaz: 3* 9.52 mm (3/8’’)

C2. Aparat de aer conditionat tip multi split pentru 4 unitati interioare – 1 bucata

Caracteristici unitate externa:

Capacitate generala: 28000BTU

Capacitate de racire: 8.0. (1.73– 9.82) KW

Capacitate de Incalzire: 9.60 (1.25 – 11.52) KW

SEER: 8.55 / 6.96

SCOP: 4.80 / 3.87

Clasa energetica racire : minim A+++

Clasa energetica incalzire: minim A++

Consum anual energie electrica – racire: maxim 151 / 434 KWh/an

Consum anual energie electrica – incalzire: maxim 1176 / 2177 KWh/an

Alimentare: monofazat - 230V AC / 50HZ

Numar maxim de unitati interne: 4

Tip compresor: Inverter

Tehnologie compresor: Swing sau echivalent

Agent frigorific: R32

Nivel de zgomot: maxim 49dB

Preincarcare agent frigorific: maxim 30 m traseu frigorific

Suprafata acoperita: 80 – 90 mp

Temperatura exterioara minima de functionare pe racire: -10 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire: +46 grade C

Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire: -15 grade C

Temperatura exterioara maxima de functionare pe incalzire: +18 grade C

Teava conexiune lichid: 4 * 6.35mm( ¼’’)

Teava conexiune gaz: 1 * 9.52 mm (3/8’’), 1 * 12.70 mm ( ½’’), 2 * 15.88 ( 5/8’’)

C3. Unitate interna aer conditionat tip caseta 12000BTU – 6 bucati

Caracteristici:

Capacitate generala: 12000BTU

Capacitate de racire: 3.4 KW

Capacitate de Incalzire: 4.2 KW

Alimentare: monofazat - 230V AC / 50HZ

Tip unitate: caseta

Functii: auto-diagnoza, dezumidificare, incalzire, purificare, racire, ventilatie

Culoare:Alb

Telecomanda: cu fir

Filtru: Anti-alergeni, antibacterian, anti-praf, deodorizant

Debit de aer racire: 6.50 / 8.50 / 10.00 mc/min ( +/- 1%)

Debit de aer incalzire: 6.5 / 8.5 / 10.00 mc/min ( +/- 1%)

Nivel de zgomot racire: maxim 25 / 34 dB

Nivel de zgomot incalzire: maxim 25 / 34 dB

Suprafata de montare: plafon fals cu dimensiunea de 600x600 mm

C4. Unitate interna aer conditionat tip caseta 18000BTU – 1 bucata

Caracteristici:

Capacitate generala: 18000BTU

Capacitate de racire: 5 KW

Capacitate de Incalzire: 5.80 KW

Clasa energetica racire : minim A++

Clasa energetica incalzire: minim A+

Alimentare: monofazat - 230V AC / 50HZ

Tip unitate: caseta

Functii: auto-diagnoza, dezumidificare, incalzire, purificare, racire, ventilatie

Culoare:Alb

Telecomanda: cu fir

Filtru: Anti-alergeni, antibacterian, anti-praf, deodorizant

Debit de aer racire: 7.50 /10,00 / 12.00 mc/min ( +/- 1%)

Debit de aer incalzire: 7.50 /10,00 / 12.00 mc/min ( +/- 1%)

Nivel de zgomot racire: maxim 27 / 39 dB

Nivel de zgomot incalzire: maxim 27 / 39 dB

Suprafata de montare: plafon fals cu dimensiunea de 600x600 mm

C5. Panel decorativ unitate interna aer conditionat  - 7 bucati

Caracteristici:

Culoare:Alb

Dimensiuni ( HxLxA) : 46x620x620

C6. Telecomanda cu fir pentru unitate interna aer conditionat – 7 bucati

Caracteristici:

Culoare: Alb

Display : LCD

Conexiune: cablu

Iluminare display: da

C7. Kit de conectare intre unitatile exterioare si unitatile interioare – 80 m

Teava de cupru pentru circuite frigotehnice

Cablu alimentare si comanda

Izolatie conducte cupru

C8. Teava de evacuare condens -  65 m

Teava PVC

C9. Suporti  unitate externa multi split – 2 bucati

C10. Elemente de fixare pentru unitatile interioare

C11. Freon pentru suplimentare circuitului frigotehnic a aparatelor de aer tip multi split – maxim  3 kg (dacă este cazul)

Oferta financiară va include toate costurile necesare livrarii si punerii in functiune a echipamentelor la sediul achizitorului:

- Transport, deplasare, ambalare, etichetere, marcare, manipulare, taxe, manopera, materiale etc.

- Costurile necesare montajulului tuturor echipamentelor, realizarea circuitului frigotehnic, realizarea traseului de evacuare condens, realizarea legaturilor electrice de comanda si alimentare a echipamentelor, probele, testele si punerea in functiune a acestora.

Informatii montaj:

Aparatele de aer conditionat se vor monta la sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, Nr. 13,                          Piatra Neamt, conform Anexei 1 atasata prezentului Caiet de sarcini, cu schita spatiului unde se va realiza montajul aparatelor de aer.

Pozitia unitatilor interne nu este restrictiva si se va stabili la momentul montajului in functie de situatia din teren si de comun  acord cu reprezentantul Autoritatii Contractante responsabil de urmarirea contractului.

Nu se vor executa lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat existente la sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, Nr. 13.

- Alte condiții

1. Produsele livrate vor fi noi si nefolosite, conforme specificațiilor, și vor fi livrate în cantitățile, la locațiile și în condițiile solicitate. Nu se acceptă produse resigilate.

Produsele livrate vor fi fabricate în anul curent sau anul precedent (2019-2020).

2. Aparatele de aer condiționat ofertate trebuie să fie certificate pentru conformitate CE si să respecte toate cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania, inclusiv cele cu privire la asigurarea calitatii, PSI, securitate si sanatate in munca etc.

3. Furnizorul este responsabil de toate avariile, pierderile sau deteriorarile survenite pe perioada transportului produselor până la punctele de livrare și montaj.

- Termene de livrare si de executie

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune a aparatelor de aer conditionat este de 30 de zile de la semnarea contractului.

6. Conditii de receptie

Receptia se va face cantitativ si calitativ după punerea in functiune si verificarea functionarii aparatelor de aer conditionat.

Receptia se poate face pe etape pentru fiecare aparat de aer conditionat in parte, executantul putand emite factura dupa semnarea procesului verbal de punere in functiune.

Furnizorul va asigura instruirea personalului achizitorului cu privire la operarea si intretinerea produselor, în vederea exploatării corecte a aparatelor de aer conditiionat.

Furnizorul  trebuie să livreze fiecare produs insoţit de urmatoarele documente, completate corespunzator:

- Declaraţie  de conformitate;

- Certificat de garanţie;

- Certificat de calitate;

- Fisa tehnica;

- Carte tehnică/Manual de utilizare in limba romana (cu instructiuni de functionare, depozitare, montare, mentenanta, conform prescripţiilor producătorului şi legislaţiei în vigoare).

7. Modalitati si conditii de plata

Plata produselor livrate si a lucrarilor conexe executate se va efectua cu OP in termen de maxim 30 de  zile de la data primirii facturii emise de furnizor.

8. Perioada de garantie

Garantia echipamentelor va fi de minim 24 de luni de la data semnării de ambele părți a procesului verbal de punere in functiune.

Pe durata Perioadei de Garantie, Furnizorul se obliga sa asigure cu titlu gratuit service-ul (intretinere si reparatii), serviciile de constatare, transportul la unitatea service si retur, reparare si service mobil, asigurarea, inlocuirea pieselor si repararea oricaror defectiuni care sunt în responsabilitatea garantiei.

Furnizorul va acorda asistenta tehnica la cerere si va remedia/repara oricare defectiuni care nu sunt generate din culpa autoritatii contractante in perioada de garantie.

Nu sunt incluse in activitatea de intretinere reviziile tehnice obligatorii in Perioada de garantie stabilite prin cartea tehnica sau manualul de intretinere al aparatelor (in revizie intra costurile cu materiale consumabile, piese de uzura si manopera aferenta si se defineste ca fiind activitatea de intretinere periodica planificata, stabilita de producator sau furnizor).

In perioada de garantie, vanzatorul se obliga sa asigure remedierea defectiunilor aparute in termen de maxim 24 de ore de la anuntarea defectului, pentru operatiuni ce nu necesita piese de schimb, si de                72 de ore, pentru operatiuni ce necesita piese de schimb.

Sesizarea cu privire la necesitatea intervenției de service poate fi telefonica sau in scris. In cazul in care furnizorul nu remediaza defectiunea in maxim 5 zile (calendaristice) de la constatare, furnizorul va pune la dispozitia entitatii contractante pentru utilizare un alt aparat cu caracteristici similare, pe cheltuiala sa, până la remedierea reparației.

În cazul în care nu există soluție tehnică de reparație, sau produsul este indisponibil pe o perioadă mai mare de 15 zile din cauza duratei reparațiilor, furnizorul este obligat sa inlocuiasca produsul cu unul nou, cu caracteristici similare, cel puțin egale cu cele ale produsului defect, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, in timpul perioadei de garantie, il inlocuieste pe cel defect beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data punerii lui în funcțiune.

9. Cerinte de calitate, protectia mediului, securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor

Pe durata îndeplinirii contractului, Furnizorul va raspunde de respectarea legilor şi normelor in vigoare privind: protectia mediului, securitatea si sanatatea muncii, apararea impotriva incendiilor.

Produsele furnizate nu vor genera impacturi asupra mediului înconjurător sau asupra personalului.

Produsele furnizate nu vor genera riscuri asupra securitatii si sanatatii lucratoriilor.

Produsele furnizate nu vor genera riscuri de incendiu sau explozie.

10. Modul de prezentare a ofertei

10.1. Înainte de depunerea ofertelor, se recomandă vizitarea de către ofertanți a amplasamentelor, pentru a evalua toate condițiile care ar putea influența oferta.

Intenția de vizitare a amplasamentului se comunică autorității contractante în timp util (pâna cel mai târziu data de 14.07.2020, ora 15.00), prin transmiterea unei solicitări scrise sau telefonic (email: cristi.stavarache@adrnordest.ro, mobil: 0743184230, persoană de contact: dl. Cristi STAVARACHE).

10.2. Oferta tehnică trebuie să cuprindă răspunsul punct cu punct la fiecare cerinţă descrisă în prezentul caiet de sarcini şi să cuprindă denumirea comerciala a produsului ofertat, codul produsului/ modelul.

Propunerea tehnică se va elabora in conformitate cu Formularul Propunere tehnica, acesta fiind completat astfel încât să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice/funcţionalităţile prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertantul are obligaţia de a prezenta documente justificative în susţinerea îndeplinirii cerinţei                         (ex: documente producător, fise tehnice, cataloage online, poze/pliante, adrese de internet, link-uri oficiale etc) astfel încât autoritatea contractantă să poată verifica concordanţa dintre specificaţiile incluse în ofertă şi cele asumate de producător/ furnizor.

In caz de neconcordante, specificatiile publicate de producatorul echipamentului (valabile la data ofertei, pentru produsele ofertate) vor fi considerate ca referinta, iar continutul acestora primeaza asupra detaliilor tehnice ale ofertei.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini şi va include toate documentele suport pe care ofertantul le consideră necesare. Sunt acceptate documente suport in limba romana si limba engleza, documentele prezentate emise in alte limbi vor fi insotite de traducere autorizata în limba romana.

10.3 Oferta finaciară se va prezenta în lei fără TVA. Pretul unitar se va exprima cu maxim 2 zecimale.

Prețul ofertat trebuie să fie ferm pe toată durata contractului și să includă toate costurile necesare pentru livrarea și punerea în funcțiune a produselor în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.

Se va completa Formularul de ofertă și Propunere Financiară Detaliată.

11. Atribuțiile și responsabilitățile achizitorului

11.1 Achizitorul va asigura reprezentanților Furnizorului, accesul în locațiile în care vor fi livrate, montate și puse în funcțiune produsele furnizate.

11.2 Personalul Achizitorului va participa la testarea și punerea în funcțiune a produselor livrate și va asigura suport în vederea realizării activităților specifice recepției, asigurând semnarea procesului verbal de către reprezentanții Achizitorului si cei ai Furnizorului care au participat la recepție.

11.3 Achizitorul se va asigura de respectarea termenelor pentru efectuarea recepțiilor cantitative și calitative, iar după caz, va efectua pe parcursul recepției și alte teste relevante, pentru a se asigura de conformitatea produselor livrate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.